## Slide 1
Modelowanie i analiza procesów związanych z działaniem systemu centralnego ogrzewania oraz przygotowania wody użytkowej w budynku mieszkalnym z wykorzystaniem uczenia maszynowego
Autor:
Jakub Kula
Promotor: Dr hab. inż. Szymon Ogonowski prof. PŚ
Notes: Note: After adding your pictures, right click on it and “Send To Back”.

## Slide 2
Spis treści prezentacji
01
02
03
04
05
06
Cel pracy
Wpływ badanych korelacji
Narzędzia i technologie
Wpływ warunków pogodowych
Zaproponowana sieć neuronowa
Modelowanie dynamiki temperatury

## Slide 3
Cel pracy
Sprawdzenie wpływu korelacji tygodniowej oraz sezonowej na predykcje sieci neuronowej.
Próba wykorzystanie danych historycznych do poprawy predykcji modelu.
Sprawdzenie ważności warunków atmosferycznych.
Zamodelowanie dynamiki temperatury w zbiorniku CWU.
Optymalizacja temperatury zadanej.

## Slide 4
Narzędzia i technologie

## Slide 5
Zaproponowana sieć neuronowa
Optymalizator: Adam
Funkcja strat: błąd średniokwadratowy
Rozmiar partii: 64
Początkowy współczynnik uczenia: 0.0001
Liczba epok: 50
Ilość warstw: 6
Liczba neuronów: 512, 256, 128, 64, 32, 1
Funkcje aktywacji: ReLu, linear

## Slide 6
Wyniki sprawdzania krzyżowego
Wejście modelu A - dzień tygodnia, pora dnia.
Wejścia modelu B - pora dnia.
Wejścia modelu C - pora roku, dzień tygodnia, pora dnia.
Wejścia modelu D - pora roku, pora dnia.
Liczba domostw | Model A | Model B | Model C | Model D
Całość | 0.5841 | 0.5891 | 0.5883 | 0.5842
Wybrane | 0.5649 | 0.5648 | 0.5650 | 0.5572
Pojedyncze | 0.7276 | 0.7277 | 0.7271 | 0.7271

## Slide 7
Użycie danych historycznych

## Slide 8
Wpływ warunków pogodowych
Metoda: Permutation Feature Importance
 | Temperatura zewnętrzna | Wilgotność zewnętrzna | Ciśnienie atmosferyczne | Prędkość Wiatru | Kierunek wiatru | Wilgotność wewnętrzna
Model uproszczony | 0.39 | 1.00 | 0.66 | 0.15 | 0.01 | 0.44
Model rozszerzony | 0.64 | 1.00 | 0.54 | 0.04 | 0.19 | 0.81
 | Temperatura zewnętrzna | Wilgotność zewnętrzna | Ciśnienie atmosferyczne | Prędkość Wiatru | Kierunek wiatru | Wilgotność wewnętrzna
Model uproszczony | 0.82 | 1.00 | 0.78 | 0.47 | 0.50 | 0.69
Model rozszerzony | 0.83 | 1.00 | 0.83 | 0.48 | 0.58 | 0.74
Metoda: Badanie wag wejściowych pierwszej warstwy

## Slide 9
Wpływ warunków pogodowych
Celem pracy było…
 | Ilość próbek | Temperatura zewnętrzna | Wilgotność zewnętrzna | Ciśnienie atmosferyczne | Prędkość Wiatru | Kierunek wiatru | Wilgotność wewnętrzna
Model Uproszczony | 10 | 0.70 | 1.00 | 0.12 | 0.08 | 0.42 | 0.39
 | 100 | 1.00 | 0.43 | 0.46 | 0.09 | 0.09 | 0.07
 | 1000 | 1.00 | 0.37 | 0.44 | 0.12 | 0.13 | 0.07
Model Rozszerzony | 10 | 1.00 | 0.53 | 0.52 | 0.15 | 0.19 | 0.00
 | 100 | 1.00 | 0.25 | 0.26 | 0.19 | 0.12 | 0.03
 | 1000 | 1.00 | 0.61 | 0.26 | 0.19 | 0.08 | 0.00
Metoda: Local Interpretable Model-agnostic Explanations

## Slide 10
Model zasobnika CWU
+

## Slide 11
Wyniki symulacji
Modelowanie zostało wykonane przy użyciu metody Eulerem.
Predykcje nauczonego modelu typu C zostały użyte jako dane wejściowe do modelu.
Predykcje tego modelu jednak musiały zostać zmodyfikowane w celu usunięcia nierealnych wartość zużycia wody mniejszych od zera.

## Slide 12
Porównanie wartości sterowania i przepływu wody
Początkowe duże wartości sterowania wynikają z nieidealnego ustawienia początkowych wartość temperatur w każdej z warstw.
Można zauważyć że wraz z między zmiana wartości przepływu wody, zmiana wartości sterowania też ulega zmianie.

## Slide 13
Optymalizacja
Funkcja komfortu
Funkcja kosztów
Gdzie:
– temperatura wyjściowa w chwili t
– temperatura zadana
δ - czułość
u(t) – sterowanie systemu grzewczego w chwili t
- ciepło systemu grzewczego
T – czas trwania badanego okresu

## Slide 14
Optymalizacja
Celem pracy było…
Waga funkcji komfortu | Waga funkcji kosztów | Optymalna temperatura zadana
0.5 | 0.5 | 29
0.3 | 0.7 | 26
0.3 | 0.9 | 26
0.1 | 0.9 | 22
0.7 | 0.3 | 31
0.9 | 0.3 | 31
0.9 | 0.1 | 36

## Slide 15
Optymalizacja
W związku z wymaganiami sanitarno-epidemiologicznymi zdecydowano ograniczyć się zakres badanej temperatury do 50°C do 60°C
Wynikają one z zwiększającym się tempem rozwoju bakterii Legionelli w temperaturze między 20 °C a 45 °C
Po wprowadzeniu opisanych ogracznień temperatura optymalna wyniosła 50 °C

## Slide 16
Modelowanie i analiza procesów związanych z działaniem systemu centralnego ogrzewania oraz przygotowania wody użytkowej w budynku mieszkalnym z wykorzystaniem uczenia maszynowego.
Autor:
Jakub Kula
Promotor: Dr hab. inż. Szymon Ogonowski prof. PŚ
Notes: Note: After adding your pictures, right click on it and “Send To Back”.